KAJIAN DAYA DUKUNG PONDASI PADA

ADAPTASI FUNGSI BANGUNAN DARI RUKO MENJADI HOTEL

Livian Teddy

(Prodi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya)

ABSTRAKSI

Adaptasi ruko menjadi hotel yang berada di Jl. Radial 24 Ilir Ilir Barat I Palembang dari sisi pembebanan live load tidak ada perubahan yang signifikan tetapi pada pembebanan dead load terdapat perubahan yang sangat signifikan sehingga mempengaruhi pola pembebanan pondasi plat setempat+cerucup gelam dan daya dukungnya.

Dari hasil uji penetrasi konus (CPT) pada tiga lokasi di site ruko bahwasanya daya dukung ijin (q_all) pondasi plat setempat yang ada yaitu 1,734 kg/cm2. Ternyata terdapat 21 titik pondasi yang melebihi daya dukung ijinnya Untuk mencegah terjadinya keruntuhan geser dan settlement yang berlebihan pada pondasi tersebut, perlu dilakukan perkuatan pondasi yang ada. Metode perkuatan yang digunakan metode micropile  dengan pertimbangan biaya, peralatan dan SDM.

Dengan metode micropile dibuat pondasi borepile ( 40 cm pada 24 titik dan dikombinasi dengan sloof baru dimensi 25 x 80 cm yang mendukung sloof lama. Metode ini menyebabkan penyaluran beban struktur atas  terbagi ke pondasi plat setempat dan pondasi borepile. Berdasarkan perhitungan daya dukung ijin (P_all) untuk 1 tiang borepile = 64,135 ton. Dari hasil analisa pembagian beban pondasi plat setempat dan borepil memperlihatkan terjadinya pengurangan beban yang sangat signifikan pada titik-titik pondasi yang mengalami kelebihan beban..

Kata Kunci : pondasi plat setempat, cerucup gelam, daya dukung ijin, micropile, grouting, borepile

## PENDAHULUAN

Adaptasi fungsi suatu bangunan komersial dalam masa lifetime-nya merupakan hal yang biasa terjadi, misalnya dari hotel menjadi kantor, dari ruko menjadi hotel atau sebaliknya. Tetapi adaptasi fungsi bangunan menurut James Douglas (2006) sering terdapat modifikasi layout,  konfigurasi atau morfologi dari bangunan yang dibanyak kasus mempunyai implikasi secara struktural. Dengan kata lain mempengaruhi bagian pembebanan bangunan. Hal ini maksudnya bisa bertambah, berkurang atau secara bolak balik terbebani yang mempengaruhi elemen-elemen bangunan. Seperti  terjadinya cracking, distorsi atau lebih serius lagi rubuh secara parsial/total atau yang disebut dengan kegagalan bangunan (building failure). Salah satu building failure pada bangunan dapat terjadi pada bagian pondasi. Kegagalan bagian ini sangat fatal karena biasanya sangat sulit dan sangat mahal untuk memperbaikinya (James Douglas, 2007).

Adaptasi bangunan ruko menjadi kantor atau hotel nampaknya menjadi fenomena yang trend di kota metropolitan Palembang. Salah satu ruko yang melakukan hal tersebut adalah ruko yang berada di Jl. Radial 24 Ilir Ilir Barat I Palembang. Pada awalnya ruko ini direncanakan sebagai ruko 4 lantai dengan 12 pintu. Pada tahap fimishing, pembangunannya dihentikan dan dibiarkan terbengkalai selama beberapa tahun. Kemudian pada perkembangan selanjutnya pemilik gedung merenovasinya dan mengadapatasinya sebagai hotel.

Pada prinsipnya adaptasi bangunan ruko tersebut menjadi hotel, dari sisi pembebanan live load tidak ada perubahan yang signifikan, karena menurut  Peraturan Pembebanan Indonesia (1987) pertokoan dan hotel termasuk satu kelas beban hidup yaitu = 250 Kg/m2. Sedangkan jika ditinjau dari sisi dead load terdapat perubahan-perubahan yang sangat signifikan sebab terjadi perubahan tata ruang, penghilangan & penambahan beberapa kolom dan penambahan ruangan di plat lantai atap. Yang kesemuanya itu mempengaruhi pola pembebanan pondasi dan daya dukungnya sehingga perlu di investigasi seberapa jauh pengaruhnya terhadap daya dukung pondasi telapak dengan cerucup gelam yang ada dan rekomendasi perkuatannya jika diperlukan.

## KAJIAN TEORITIS

Untuk mendapat data tanah dapat digunakan metode Sounding (sondir).  Metoda Sounding terdiri dari penekanan suatu tiang pancang untuk meneliti penetrasi atau tahanan gesernya. Alat pancang dapat berupa suatu tiang bulat atau pipa bulat tertutup dengan ujung yang berbentuk kerucut dan atau suatu tabung pengambil contoh tanah, sehingga dapat diperkirakan (diestimasi) sifat-sifat fisis pada strata dan lokasi dengan variasi tahanan pada waktu pemancangan alat

pancang itu. Metoda ini berfungsi untuk eksplorasi dan pengujian di lapangan.

Di Indonesia alat sondir sebagai alat tes di lapangan adalah sangat terkenal karena di negara ini banyak dijumpai tanah lembek (misalnya lempung) hingga kedalaman yang cukup besar sehingga mudah ditembus dengan alat sondir Di dunia penggunaan Sondir ini semakin populer terutama dalam menggantikan SPT untuk test yang dilakukan pada jenis tanah liat yang lunak dan untuk tanah pasir halus sampai tanah pasir sedang/kasar. Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk mengetahui perlawanan penetrasi konus (qc), hambatan lekat (fs) tanah dan friction ratio (rf) untuk memperkirakan jenis tanah yang diselidiki.

- Harga Friction Ratio < 1 % biasanya adalah untuk tanah pasir.

- Harga Friction Ratio > 1 % biasanya adalah untuk tanah Lempung

- Harga Friction Ratio > 5 % atau 6 % untuk jenis tanah organik (peat)

Rumus empiris dengan data sondir yang dipergunakan untuk menghitung daya dukung ijin (P all) pondasi tiang, dengan menggunakan rumus :

Pall=   A.qc + (O x JHP x L)

3                5

Dimana :

A = Luas penampang tiang (cm2)

qc = tegangan konus (kg/cm2)

O = Keliling penampang tiang (cm)

JHP = Jumlah hambatan pelekat (kg/cm)

L = Panjang tiang (cm)

Perbaikan lapisan tanah  dasar lempung lunak pada bangunan yang sudah berdiri terdapat 2 metode yang paling sesuai (Manjriker Gunaratne, 2006) yaitu :

- Metode Grouting

Metode grouting terdari Compaction Grouting, Fracture Grouting, Permeation Grouting dan Jet Grouting. Pada prinsipnya metode Grouting yaitu menyuntikan tanah pada kedalaman tertentu dengan susu semen (cement milk) atau bahan stabilisasi kimia yang diterapkan untuk memperkuat tanah pondasi, membendung air rembesan, mencegah deformasi tanah pondasi di sekeliling dan memperkuat bangunan-bangunan yang lama.

- Metode Micropile

Micropile biasanya berdiameter sekitar 30 cm dan dipasang area yang sempit dan ketinggian lantai yang terbatas. Micropile dapat digunakan untuk berbagai macam aplikasi, walaupun demikian aplikasi yang paling sering digunakan untuk mendukung pondasi lama atau membuat pondasi baru pada area dan ketinggian lantai yang terbatas.

Pemasangannya dapat dilakukan dengan cara di bor atau dipancang.

Dari berbagai macam metode perbaikan tersebut dari segi perbandingan biaya metode Grouting sangat mahal sedangkan metode Micropile relatif mahal biayanya (Departement US Army, 1999).

## METODE PENELITIAN

Perhitungan distribusi momen, dan gaya-gaya pada rangka serta titik support pondasi ruko dipergunakan STAADPRO 2004, untuk menghitung daya dukung dan dimensi pondasi dipergunakan SPREAD FOOTING V.1.1, sedangkan untuk memperkirakan jenis tanah yang ada digunakan SOIL CPT V.4.0.

Soil investigation dilakukan berupa pengujian penetrasi kerucut terhadap lapisan tanah dengan menggunakan mesin sondir berkapasitas 2,5 ton. Dilokasi penelitian penyondiran dilaksanakan sebanyak 3 titik S.01, S.02 dan S.03 hingga mencapai lapisan tanah keras dengan nilai perlawanan  konus > 150 kg/cm2 atau jumlah hambatan pelekat > 2.500 kg/cm.

Data-data gambar Detail Engineering Design (DED) didapatkan dari owner (Gambar 01 s/d 05). Dari gambar tersebut dibuat model 3D strukturnya dengan STAADPro 2004. Kemudian dimasukkan asumsi-asumsi beban mati dan hidup sbb:

- Beban Mati :

- Selfweight

- B.S lantai :BS. Plat lantai + BS. Adukan + BS. Penutup lantai + BS. Plafon gypsum = 400 Kg/m2

- BS. Dinding bata = 250 Kg/m2

- Beban Hidup :

- Lantai 2,3 & 4  = 250 kg/m2

- Lantai atap = 100 kg/m2

- Tangga	= 300 kg/m2

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Soil investigation dilakukan dengan alat sondir pada titik S.01, S.02 dan S.03 didapat hasil perlawanan penetrasi konus (qc), hambatan lekat (fs) tanah dan friction ratio (rf) sebagaimana grafik 01 s/d 06.

Grafik friction ratio (rf) (Grafik 04 s/d 06) menunjukkan jenis tanah pada masing-masing lokasi penyondiran. Sesuai data hasil penyondiran di titik S.01, S.02 dan S.03 susunan lapisan tanah pada lokasi ruko tersebut, jika dikorelasikan dengan data geologi regional dapat dinterpestasikan sebagai berikut :

- 0.00 – 0.80       : Tanah timbunan

- 0.80 – 7.80   : Lempung timbunan hasil pembuangan kanal/saluran, plastisitas sedang sifat lunak.

- 7.80 – 12.60     : Lempung sifat agak kenyal dan plastis

- 12.60 – 14.80    : Lempung sifat kenyal dan plastis.

- 14.80 – dst           : Lempung padat

Pondasi yang digunakan adalah pondasi plat setempat dengan cerucup gelam pada semua tipe pondasi P.01, P02 dan P.03. Pondasi tipe P.01 dan P.02 berukuran 2 x 2 m dan P.03  berukuran 1.5 x1.5 m, kedalamannya kurang lebih 4 m dan sebagai dasarnya ditanam cerucup gelam (10 cm, dan panjang 2 m Secara analogi cerucup gelam yang diperlukan 121 batang untuk dimensi pondasi 2 x 2 m. Untuk menghitung daya dukung pondasi plat setempat dengan cerucup gelam digunakan rumus pondasi tiang diatas. Berdasarkan penghitungan daya dukung tersebut bahwsanya daya dukung tanah pada pondasi yang telah dilaksanakan, daya dukung ijinnya (q_all) = 1,734 kg/cm2.

Dengan beban servis DL+LL, evaluasi aman atau tidaknya daya dukung pondasi yang ada akibat perubahan beban struktur atasnya,  tegangan tanah (q_max & q_min) yang terjadi diperbandingkan dengan daya dukun ijin pondasi (q_all), sebagai mana grafik 07.

Grafik tersebut memperlihatkan beberap titik pondasi kelebihan beban yang cukup besar sehingga tegangan tanahnya (q_max) melebihi daya dukung ijin pondasi (q_all). Sedangkan q_min yang bernilai negatif menunjukkan terdapat bagian pondasi yang terangkat, akibat eksentris beban yang sangat besar. Pondasi yang mengalami kelebihan beban yaitu

401, 407, 408, 415, 421, 433, 439, 445, 452, 459 dan 466. Sedangkan pondasi yang mengalami kelebihan dan eksentrisitas beban yang sangat besar yaitu 475 s/d 479 dan 615 s/d 619 (Gambar 07)

Untuk mencegah terjadinya keruntuhan geser dan settlement yang berlebihan pada pondasi, perlu dilakukan perkuatan pondasi yang ada. Metode yang digunakan metode micropile. Pertimbangan penggunaan metode ini dibandingkan dengan metode grouting adalah :

- Pertimbangan biaya

Lapisan tanah keras cukup dalam ± 16 m (qc > 150 kg/cm2). Dengan metode grouting minimal tiang injeksi ( 1 m  dan mencapai kedalaman tanah keras 16 m sehingga dana yang dibutuhkan cukup besar untuk 21 titik pondasi. Sedangkan metode micropile dimensi borepile dapat dibuat hanya ( 40 cm pada 24 titik dan dikombinasi dengan sloof baru dimensi 25 x 80 cm yang mendukung sloof lama sehingga volume pekerjaan dapat dikurangi.

- Peralatan dan Sumber daya manusia (SDM)

Pelaksanaan metode grouting membutuhkan peralatan dan tenaga ahli khusus dalam pengerjaannya sehingga membutuhkan dana yang cukup besar juga. Sedangkan metode micropile dapat menggunakan peralatan dan tenaga ahli konstruksi yang konvensional.

Penggunaan Metode Micropile, menyebabkan penyaluran beban struktur atas  terbagi ke pondasi plat setempat dan pondasi borepile. Berdasarkan perhitungan daya dukung tiang borepile dengan rumus pondasi tiang diatas daya dukung ijin (P_all) untuk 1 tiang borepile ( 40 cm dan kedalaman 16 m  = 64,135 ton.

Untuk mengetahui besar pembagian beban struktur atas  pada pondasi plat setempat dan pondasi tiang borepile serta penulangan sloof baru, terdapat beberapa asumsi yang dilakukan :

- Untuk mengurangi eksentrisitas beban pada pondasi 475 s/d 479 dan 615 s/d 619, diasumsikan beban-bebannya langsung didukung oleh pondasi tiang borepile sehingga tumpuan jepit pondasi-pondasi tersebut di release.

- Mengasumsikan pondasi plat setempat dan pondasi tiang borepile sebagai tumpuan elastis.  Modulus subgrade tanah untuk tumpuan elastis dengan rumus :

Modulus subgrade = daya dukung ijin

Settlement ijin

Dengan asumsi settlement ijin = 1 inch atau 2,54 cm maka subgrade :

  - Pondasi plat setempat

= 1,734 x 10.000 kg/m2

(2,54) m

100

= 682.677,1654 kg/m3

  - Pondasi tiang borepile

= 64,135 x 1000 kg

(2,54) x 3,14 x 0,22 m3

100

= 20.103.503,18 kg/m3

Dari asumsi-asumsi tersebut hasil pembagian beban pada masing-masing pondasi diperbandingkan kembali dengan daya dukung ijin (q_all dan P_all) masing-masing jenis pondasi, yang dapat dilihat pada grafik 08 dan 09.

Grafik tersebut memperlihatkan terjadinya pengurangan beban yang sangat signifikan pada titik-titik pondasi yang mengalami kelebihan beban dan juga memperlihatkan beban-beban yang didukung oleh masing-masing pondasi tiang bore pile.

## KESIMPULAN

Dari hasil yang didapatkan selama penelitian ini, dapat diambil kesimpulan :

- Dari pola denah pondasi-pondasi yang mengalami kelebihan beban dan pola pembeban yang ada dapat diketahui penyebabnya yaitu :

- Pondasi 475 s/d 479 dan pondasi 615 s/d 619 merupakan pondasi tambahan, kelebihan bebannya disebabkan oleh eksentrisitas pondasi akibat letak kolom dan penambahan beban yang cukup besar akibat perubahan modul struktur 4,25 m menjadi 8,5 m.

- Sedangkan pondasi 401, 408, 415, 421, 407, 433, 439, 445, 452, 459 dan 466 kelebihan bebannya lebih disebabkan akibat penambahan ruangan laundry dan penginapan karyawan di lantai atap yang menggunakan atap dak beton dan dinding bata.

- Untuk mengatasi kelebihan beban tersebut untuk memperbaiki atau meningkatkan daya dukung ijin, dapat disusulkan pondasi-pondasi tiang (borepile) (40 cm dengan kedalaman 16m yang difungsikan sebagai penyangga sloof pondasi dibagian-bagian tertentu yang diperkirakan tidak aman.

- Ruko milik KMS H.M. Soleh ini dari awal sampai dengan adaptasinya menjadi hotel kurang direncanakan dengan baik, pembangunannya hanya mengandalkan pengalaman tukang semata sehingga kehandalan strukturnya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Ketika di evaluasi, dibutuhkan perbaikan dan dana yang cukup banyak.

Hal ini hendaknya menjadi pertimbangan pihak-pihak yang berwenang dalam memberikan ijin ruko atau adaptasi ruko menjadi fungsi lainnya yang ada di Kota Palembang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Douglas, James, 2006, Building Adaptation, Elsevier Ltd, UK.

- Douglas, James, & Ransom, Bill, 2007, Understanding Building Failures, Taylor & Francis Group, UK.

- Ir. Rudi Iskandar, MT, , Beberapa Kendala Aplikasi Teori Perhitungan Daya Dukung Aksial Pondasi Dalam, Laporan Penelitian, Fakultas Teknik Jurusan Sipil Universitas Sumatera Utara.

- Us Army Corps Of Engineers, 1999, Guidelines On Ground Improvement For Structures And Facilities, Engineer Manual.

- Gunaratne, Manjriker, 2006, The Foundation Engineering Handbook, Taylor & Francis Group, UK.

- Peraturan Pembebanan Indonesia untuk Gedung 1987.

- Ir. Darmansyah Ishak dkk, 2009, Laporan Evaluasi Struktur Re-fungsi Gedung Duta II Dari Ruko Menjadi Hotel Jl. Radial 24 Ilir, Ilir Barat I Kota Palembang, CV. Pelita Utama (Unpublished).

- Dodi Antoro, 2009, Pelaksanaan Soil Test Di Lokasi Ruko Jl. Radial 24 Ilir, Ilir Barat I Kota Palembang, CV. Geosarana Persada (Unpublished)

# Text boxes

Grafik.09. Perbandingan daya dukung ijin pondasi borepile dengan beban aksial.

Grafik.08. Perbandingan daya dukung ijin pondasi plat setempat dengan tegangan tanah setelah  dipasang pondasi borepile

Gambar.07. Denah titik pondasi yang mengalami kelebihan beban

Grafik.07. Perbandingan daya dukung ijin pondasi plat setempat dengan tegangan tanah

Grafik.06. Jenis Lapisan Tanah (friction ratio) S.03

Grafik.05. Jenis Lapisan Tanah (friction ratio) S.02

Grafik.04. Jenis Lapisan Tanah (friction ratio) S.01

Grafik 03.

Grafik 02.

Grafik 01.

Gambar 06. Lokasi Titik Sondir

Gambar 05. Detail Pondasi P.03

Gambar 04. Detail Pondasi P.02

Gambar 03. Detail Pondasi P.01

Gambar 02. Denah Pondasi Pengembangan

Gambar 01. Denah Pondasi Awal